2018金砖+国家技能发展与技术创新大赛3D打印造型技术

中职样题

任

务

书

二〇一八年四月二十二日

注意事项

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2.参赛选手的比赛任务书不得写有姓名、工位号等与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务。比赛结束时，各选手必须停止操作计算机。

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。

6.在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或特别标记，否则将视为作弊。

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛资格。

8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判反映，不得扰乱赛场秩序。

9.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

10.所有电子文件保存在一个文件夹中，命名为“3D打印造型技术”，文件夹复制到赛场提供的2个U盘移动存储器中，装入信封封好，选手和裁判共同签字确认。

一、阶段名称与时间

1. 阶段名称

安全锤设计与成型阶段

2. 竞赛时间

阶段时间：5小时

二、阶段任务说明

1.已知条件

1）安全锤底座图纸，如图1所示。

图1  安全锤底座三视图

产品功能及使用介绍：（1）安全锤底座为车载固定在内饰侧壁使用；（2）4个条形孔为固定螺丝孔；（3）6根高出的侧壁固定安全锤。

2.比赛任务、要求、评分要点和提交物

任务一、三维模型绘图（30分）

参赛选手使用赛场提供cad软件和图纸，完成安全锤底座的三维建模。

提交：“igs”、“step”、“stp”格式文件，文件命名为“jianmo－dizuo”。提交位置：给定2个U盘中，各存一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

分值指标分配如下：

| 指标 | 外形轮廓 | 固定孔部分 | 侧壁部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 12 | 6 | 12 |

任务二、产品创新设计（30分）

根据任务一完成的三维数字模型文件，进行安全锤的创新设计。请在底座的基础上设计一个安全锤，具体要求如下：

1.允许安全锤与底座三维数字模型连接所造成底座外形的改变，为牢固固定安全锤可以在底座上修改或加入适当的支撑结构或固定结构。

2.安全锤要求外形设计美观，多功能实用，至少应具有尖锤、平锤和割刀功能。

3.安全锤设计应结构合理，有足够的强度支撑。

4.符合3D打印制作工艺。

提交：三维创新设计源文件和“STP”格式文件（整体装配结果），文件命名为“sheji－dizuo”和“sheji-anquanchui”。提交位置：给定2个U盘中，各存一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

分值指标分配如下：

| 指标 | 外形美观 | 结构合理 | 稳固便于拆装 | 符合打印工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 8 | 9 | 8 | 5 |

任务三、产品3D打印与后处理（30分）

根据任务一和任务二完成的三维数字模型,结合赛场提供的3D打印成型设备、配套的设备操作软件、加工耗材等条件，进行3D打印成型加工。

向3D打印成型设备输入数据模型，选设加工参数，按照要求进行3D打印成型加工。对3D打印完成的制件进行基本的后处理：打磨、拼接、修补等。剥离支撑材料，对产品各零件进行表面打磨。产品装配，零件之间不准粘结。

提交：将打印及后处理完成的产品，装入信封封好， 信封文件名称“3D打印产品”。

分值指标分配如下：

| 指标 | 工艺合理 | 产品品质 | 完整性 | 支撑去除 | 表面无孔洞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |

任务四：职业素养（10分）

主要考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面：

1.设备操作的规范性；

2.工具、量具的使用；

3.现场的安全、文明生产；

4.完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时的应对状况等。

分值指标分配如下：

| 指标 | 设备操作规范性 | 工具、量具正确使用 | 安全、文明生产 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 4 | 2 | 2 | 2 |

评分标准：该模块扣分由二位现场裁判共同提出，负责现场裁判工作的裁判长复核并同意。

若出现明显违反职业道德、竞赛纪律、安全操作规程的行为，或损害设备、工具、量具的行为，且后果较严重，职业素养模块为零分。处理决定由二位现场裁判共同提出，裁判长复核并同意。